## Slide 1: BIM - BUILDING INFORMATION MODELING
Riflessi su progettazione ed esecuzione dei lavori

## Slide 2: La professione tecnica
Differente a seconda delle dimensioni della struttura
  Libero professionista
  Studio Associato
  Società di Ingegneria / Architettura
  Pubblica Amministrazione
  Impresa

## Slide 3: La professione tecnica
Aumento requisiti prestazionali e oneri normativi
  Esempi:
    Certificazione Energetica
    Acustica
    CAM
    Strutture
    Sicurezza
    …

## Slide 4: IL BIM!!!

## Slide 5: Che cosa è il bim?
Definizioni:
«Il BIM è un processo basato su un modello digitale intelligente dell’edificio/infrastruttura con il quale può essere gestito l’intero ciclo di vita della costruzione, condividendo le informazioni in tutte le fasi di progetto tra i responsabili della progettazione, costruzione e gestione dell’edificio/Infrastruttura»
«il BIM è la rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto»
«E’ una metodologia di lavoro che consente di ottenere prodotti edilizi di più alta qualità grazie alla condivisione e chiarezza di informazioni di ogni componente»
«Il modello BIM è l’alter-ego digitale della costruzione reale»
«un set di tecnologie, processi e norme che consentono a numerose parti in causa di progettare, costruire e gestire una struttura in modo collaborativo, all’interno di uno spazio virtuale»

## Slide 6: Che cosa è il bim?
Ricordiamo approccio tradizionale:
Notes: Un passo indietro

## Slide 7: Che cosa è il bim?
Ricordiamo approccio tradizionale:

## Slide 8: Che cosa è il bim?
Ricordiamo approccio tradizionale:

## Slide 9: Che cosa è il bim?
Approccio BIM:
Notes: Gli oggetti sono oggetti reali anche per la macchina, allo stesso modo di come li conosciamo noi, hanno relazioni e attributi. Porta va su muro… muro fatto a strati etc

## Slide 10: Che cosa è il bim?
Programmazione ad oggetti:
Notes: La macchina pensa ad oggetti come noi

## Slide 11: Che cosa è il bim?
Classi, Oggetti, Link:
Notes: Collegamenti portano ad errori…

## Slide 12: Che cosa è il bim?
Formati aperti e proprietari:
Notes: Approccio con IFC

## Slide 13: Che cosa è il bim?
Notes: Con l’approccio BIM mediante IFC si attinge agli stessi dati. I dati sono centrali al progetto

## Slide 14: Che cosa è il bim?

## Slide 15: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 16: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 17: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 18: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 19: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 20: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 21: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 22: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 23: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring:

## Slide 24: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring (Infrastrutture):

## Slide 25: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring (Infrastrutture):

## Slide 26: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring (Infrastrutture):

## Slide 27: Che cosa è il bim?
Applicazioni BIM Authoring (Infrastrutture):

## Slide 28: Che cosa è il bim?
Programmazione visuale per il flusso DATI e Computational Design:

## Slide 29: Che cosa è il bim?
Programmazione visuale per il flusso DATI e Computational Design:

## Slide 30: Che cosa è il bim?
Applicazioni per il coordinamento:
Autodesk NAVISWORK

## Slide 31: Che cosa è il bim?
Applicazioni per il coordinamento:
Trimble SOLIBRI

## Slide 32: Che cosa è il bim?
Visualizzatori IFC:

## Slide 33: Che cosa è il bim?
Programmazione:

## Slide 34: Che cosa è il bim?
  DATA BASE
  Reti
  Sicurezza Informatica
  Cloud Computing
Altre conoscenze informatiche:

## Slide 35: Che cosa è il bim?
Mappe di processo:

## Slide 36: Che cosa è il bim?
Implica conoscere Nuove Norme
  UNI 11337:2017
  PAS 1192:2013
  ISO 19650
  BIM= Tanti acronimi:
  LOD, LOI, LOIN (LOI+LOG), BEP, EIR, CI, oGI, pGI, CDE, ACDat…

## Slide 37: Che cosa è il bim?

## Slide 38: Che cosa è il bim?
Notes: La strada è tortuosa ma in discesa

## Slide 39: Che cosa è il BIM?
Fattibilità
Preliminare
Definitivo
Esecutivo
Realizzazione
Gestione
ne
Piani di
Notes: Il BIM ci consente di gestire meglio la quantità di informazioni crescenti nel processo edilizio

## Slide 40: Che cosa non è il Bim?
NON è un SOFTWARE

## Slide 41: Che cosa non è il Bim?
NON è solo un modello 3D!!!
Notes: Prototipo virtuale

## Slide 42: Che cosa non è il Bim?
NON è solo per grandi progetti

## Slide 43: Che cosa non è il Bim?
NON limita la creatività

## Slide 44: Chi ha voluto il BIM?
Perché siamo qui?
  Pubblica Amministrazione e Università
  Software House
  Organizzazione di categoria e operatori del settore
Notes: studioso australiano Bilal Succar
Univeristà Pensilvenia, US Army
Banche, fondi di investimento
Mac Leamy

## Slide 45: Chi ha voluto il BIM?
Perché siamo qui?

## Slide 46: Chi ha voluto il BIM?
Criticità settore costruzioni:
  Il prototipo è il prodotto stesso
  Ogni volta si costruisce e si demolisce la fabbrica
  Scarsa collaborazione tra i protagonisti

## Slide 47: Chi ha voluto il BIM?
Differenze?
Notes: Siamo 20 anni indietro

## Slide 48: IL bim in europa
DIRECTIVE 2014/24/EU, che all’art.22 comma 4 sollecita esplicitamente “For public works contracts and design contests” tutti i paesi membri all’adozione di specifici strumenti elettronici quali il Building Information Modelling o similari, un’azione strategica a sostegno della produttività del settore costruzioni

## Slide 49: IL bim in europa
  è considerabile la forza trainante per l’adozione del BIM attraverso il resto d’Europa
  Ha dal 2015 il BIM Protocol v2.1 e il documento viene costantemente aggiornato
  Norme: BS e PAS (Public Available Specifications) 1192
  Progetti Pilota in ambito di ediliza scolastica
  Obbiettivi:
    nel 2016 il raggiungimento l’obiettivo del Livello 2; obiettivo raggiunto con largo anticipo
    entro il 2020 il raggiungimento del Livello 3, cioè il BIM integrato per tutto il ciclo di vita dell’edificio
Regno Unito:

## Slide 50: IL bim in europa
  Fase di preparazione 2015/2017 e di studio:
  delle condizioni ottimali per l’uso del BIM nei grandi progetti infrastrutturali
  del quadro giuridico e tecnico
  degli standard
  delle strategie da adottare per il funzionamento del BIM di quattro progetti pilota, il principale dei quali è il tunnel ferroviario nella città di Rastatt “Deutsche Bahn Netz AG”
Germania:

## Slide 51: IL bim in europa
  Fase pilota 2017/2020 essa consiste nel:
  raccogliere esperienze esaustive nell’uso pratico del BIM durante la fase di pianificazione e costruzione
  sviluppare ulteriori progetti pilota (se ne prevedono ulteriori 20) e monitorare costantemente quelli già avviati
  sviluppare linee guida, checklist e campioni per l’utilizzo del BIM in progetti futuri
  fornire chiarimenti circa l’aspetto legale e normativo
  sviluppare database per facilitare il lavoro in BIM
Germania:

## Slide 52: IL bim in europa
  Fase di applicazione dal 2020 in poi, a pieno regime.:
  Dal 2020 il BIM dovrà essere applicato regolarmente ed obbligatoriamente per la pianificazione e la realizzazione di grandi progetti nel settore dei trasporti e delle infrastrutture pubbliche.
Germania:

## Slide 53: IL bim in europa
  PTNB (Plan Transition Numèrique dans le Bàtiment), avviato nel 2014 e portato a termine nel 2017, ha previsto un finanziamento di 20 milioni di euro a supporto delle politiche nazionali per lo sviluppo digitale delle costruzioni l’iniziativa si pone sullo stesso livello del BIM task group britannico, ovvero prevede l’individuazione di un comitato affinché studi l’argomento e influenzi l’opinione pubblica a riguardo
  La piattaforma pubblica KROQI consente:
    permettere un accesso facilitato alle piccole e medie imprese al BIM
    migliorare la gestione della pianificazione e delle risorse
    aumentare la reattività e la produttività
    organizzare riunioni, videoconferenze, chat
    condividere in tempo reale informazioni e documenti
    assegnare e gestire attività
  «Obiettivi Bim 2022» firmato nel 2017 vuole:
    sottolineare l’impegno volontario di tutta la filiera a favore della transizione al digitale
    porsi come obiettivo il 2022 per un utilizzo diffuso del BIM nelle nuove costruzioni
Francia:

## Slide 54: IL bim in europa
  2014: Nasce buildingSMART Spagna
  2015: a Barcellona il congresso EUBIM-Spagna in cui diverse istituzioni catalane fanno il punto della situazione e propongo iniziative a favore della diffusione del BIM nel Paese.
  2017: La Catalogna adotta gli standard IFC per la diffusione di processi BIM in tutte le fasi del processo costruttivo.
  2018/2019:
    12/03/2018: uso raccomandato del BIM nei bandi di lavori pubblici
    12/12/2018: uso obbligatorio del BIM nei bandi di costruzione di opere pubbliche
    26/07/2019: uso obbligatorio del BIM in tutti i lavori pubblici e nelle infrastrutture
Spagna:

## Slide 55: IL bim in europa
Danimarca e Finlandia:
  Precursori fin dal 2007

## Slide 56: Quadro normativo
DIRECTIVE 2014/24/EU
2016: Recepimento della direttiva nel Codice Appalti, (art. 23 – comma 13) ed introduzione del BIM come possibilità operativa per la partecipazione alle gare
Art. 23 – comma 13
Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all’art.38

## Slide 57: Quadro normativo
2017: D.M. n 560 del 1/12/2017 - Decreto Ministeriale “Baratono”
Art. 3 - Adempimenti preliminari delle stazioni Appaltanti
1. L’utilizzo dei metodi di cui all’articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato
all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) un piano di formazione del proprio personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare
riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale
dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di processo ed al tipo di
procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione
dei conflitti.
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre le
date fissate dall’articolo 6, comma 1, in relazione all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti
di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.

## Slide 58: Quadro normativo
2017: D.M. n 560 del 1/12/2017 - Decreto Ministeriale “Baratono”
Art. 4 - Interoperabilità
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
Tutti i dati presenti nel processo devono risultare connessi a modelli tridimensionali orientati a oggetti
secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in
qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento
secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice
dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da
organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla
costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di
applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono
all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi informativi,
esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i
processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.

## Slide 59: Quadro normativo
2017: D.M. n 560 del 1/12/2017 - Decreto Ministeriale “Baratono”
Art. 6 - Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e
le infrastrutture
 | Importo lavori | Decorrenza
a) | ≥ 100.000.000€ (lavori complessi) | 01/01/2019
b) | ≥ 50.000.000€ (lavori complessi) | 01/01/2020
c) | ≥ 15.000.000€ (lavori complessi) | 01/01/2021
d) | ≥ 5.225.000€ (art. 35 Codice Appalti) | 01/01/2022
e) | ≥ 1.000.000€ | 01/01/2023
f) | < 1.000.000€ | 01/01/2025

## Slide 60: Quadro normativo
2017: D.M. n 560 del 1/12/2017 - Decreto Ministeriale “Baratono”
Art. 7 – Capitolato
1. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori e/o della gestione delle opere, deve contenere:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti
informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione dei
contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
[…]

## Slide 61: Quadro normativo
NORMATIVA VOLONTARIA:

## Slide 62: Quadro normativo
NORMATIVA VOLONTARIA:
Notes: Le UNI presenti in tutto il processo!!!

## Slide 63: Quadro normativo
NORMATIVA VOLONTARIA: EN-ISO 19650
  ISO 19650 – 1 : stabilisce i concetti e i principi raccomandati per i processi di sviluppo e gestione delle informazioni lungo tutto il ciclo di vita di qualsiasi bene immobiliare
  ISO 19650 – 2 : definisce i processi di sviluppo e gestione delle informazioni durante la fase di sviluppo
  La corretta applicazione della serie EN-ISO 19650 si traduce in:
  Una chiara definizione delle informazioni richieste dal cliente del progetto o dal proprietario del bene, nonché i metodi, i processi, i termini e i protocolli di sviluppo e verifica di queste informazioni;
  Che la quantità e la qualità delle informazioni sviluppate siano sufficienti per soddisfare i bisogni definiti;
  Trasferimenti di informazioni efficienti ed efficaci tra i diversi agenti che partecipano a ciascuna parte del ciclo di vita del bene, in particolare tra la fase di sviluppo e l'operazione.

## Slide 64: Quadro normativo
NORMATIVA VOLONTARIA: EN-ISO 19650

## Slide 65: Quadro normativo
NORMATIVA VOLONTARIA: UNI 11337

## Slide 66: Quadro normativo
NORMATIVA VOLONTARIA: UNI 11337:2017 devono essere revisionate
Notes: PdR Piano di Riferimento Sistema di Gestione BIM

## Slide 67: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
  Campo di applicazione
  La presente norma interessa gli aspetti generali della gestione digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni, quali:
  la struttura dei veicoli informativi;
  la struttura informativa del processo;
  la struttura informativa del prodotto.
  è applicabile a qualsiasi tipologia di prodotto (risultante) di settore, sia esso un edificio od una infrastruttura, ed a qualsiasi tipologia di processo: di ideazione, produzione od esercizio. Sia esso rivolto alla nuova costruzione come alla conservazione e/o riqualificazione dell’ambiente o del patrimonio costruito.

## Slide 68: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Termini e definizioni (Elenco semplificato)
Dato: Elemento conoscitivo intangibile, elementare, interpretabile all’interno di un processo di comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente condivise.
Contenuto informativo: Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della comunicazione sistematica di una pluralità di conoscenze all’interno di un processo.
Formato aperto: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso. Alcuni esempi di formati aperti di particolare interesse per il campo di applicazione della presente parte della norma sono: .IFC, .pdf/A, .xml, .csv, .txt, .LandXML, .shp, .GML, ecc.
Formato proprietario: Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario

## Slide 69: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Termini e definizioni (Elenco semplificato)
2D – seconda dimensione: Rappresentazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione del piano (geometrie bidimensionali).
3D – terza dimensione: Simulazione grafica dell’opera o dei suoi elementi in funzione dello spazio (geometrie tridimensionali).
4D – quarta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione del tempo, oltre che dello spazio.
5D – quinta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della moneta, oltre che dello spazio e del tempo.

## Slide 70: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Termini e definizioni (Elenco semplificato)
6D – sesta dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione dell’uso, gestione, manutenzione ed eventuale dismissione, oltre che dello spazio.
7D – settima dimensione: Simulazione dell’opera o dei suoi elementi in funzione della sostenibilità (economica, ambientale, energetica, ecc) dell’intervento, oltre che dello spazio, del tempo e dei costi di produzione.
modello informativo (Modello): Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore costruzioni. (I modelli possono essere virtualizzati in senso grafico, documentale e multimediale, e suddivisi in ragione delle discipline cui fanno riferimento (tecnica, economica, ecc.) e per specializzazioni (architettura, strutture, finanza, ecc.).
Modello aggregato: Virtualizzazione dell’opera o suoi elementi in funzione di una aggregazione (stabile o temporanea) di più modelli singoli, come strumento per il coordinamento di più modelli. Costituisce un modello aggregato sia l’insieme di più modelli singoli tra loro coordinati sia la loro fusione in un unico modello. (detto anche Modello Federato o Modello Multidisciplinare)

## Slide 71: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Termini e definizioni (Elenco semplificato)
Ambiente di condivisione dati (AcDat): Ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere.
Archivio di condivisione documenti (AcDoc): Archivio di raccolta organizzata e condivisione di copie di modelli e copie od originali di elaborati su supporto non digitale, riferiti ad una singola opera o ad un singolo complesso di opere.
Notes: AcDat= CDE AcDoc= Data Room

## Slide 72: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Rappresentazione schematica dei veicoli informativi
Notes: AcDat= CDE AcDoc= Data Room

## Slide 73: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Elaborati e Modelli
Modello informativo (o modello)
Si definisce modello informativo il veicolo di simulazione e di contrattualizzazione di un prodotto risultante od un processo del settore delle costruzioni, attraverso contenuti informativi di natura grafica, documentale (alfanumerica), multimediale.
La produzione, gestione, conservazione e trasferimento di un modello informativo è effettuata unicamente attraverso l’ausilio di apparecchiature elettroniche. I dati del modello informativo sono:
strutturati;
tecnicamente coerenti;
rielaborabili elettronicamente;
relazionati elettronicamente;
fissati su supporto digitale;
interoperabili, in formato aperto (o proprietario se con garanzia di successiva trasferibilità dei dati verso terzi).
I modelli informativi, possono essere virtualizzati in senso:
grafico (virtualizzazione grafica);
documentale (virtualizzazione documentale);
multimediale (virtualizzazione multimediale).

## Slide 74: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
Elaborati e Modelli
Modello informativo (o modello)
I modelli informativi, in ragione dell’ambito disciplinare prevalente del loro contenuto informativo, ed in funzione delle loro specializzazioni puntuali, si suddividono in:
sociali (comportamentale, demografico, ecc.);
ambientali (territoriale, idrogeologico, ecc.);
tecnici (architettonico, impiantistico, strutturale, territoriale, ecc.);
economici (predittivo, finanziario);
giuridici (normativi, istituzionalistici, ecc.).

## Slide 75: Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
MATURITÀ DIGITALE DEL PROCESSO DELLE COSTRUZIONI
La gestione dei processi informativi del settore delle costruzioni può avvenire attraverso elaborati informativi (digitali e non digitali), modelli informativi o sistemi misti. Al fine di un più efficace ed efficiente flusso informativo si deve prediligere l’impiego di modelli.
A tale scopo si definiscono i seguenti livelli di maturità informativa digitale del settore delle costruzioni in ragione delle differenti modalità di trasferimento dei contenuti informativi:
Livello “0”, non digitale;
Livello “1”, base;
Livello “2”, elementare;
Livello “3”, avanzato;
Livello “4”, ottimale

## Slide 76
Processo informativo
Norme UNI 11337-1:2017 Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi

## Slide 77: Norma UNI/TS 11337-3:2015 Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente ST individua i criteri omogenei attraverso cui descrivere, in termini identificativi, qualitativi e quantitativi, i prodotti da costruzione attraverso modelli strutturati per la raccolta, l’organizzazione e l’archiviazione delle informazioni tecniche […] nel caso di prodotti recanti e non recanti la marcatura CE.
La stessa si applica al flusso informativo del processo costruttivo delle opere e interessa tutti i soggetti e le fasi ad esso correlati (quali ad esempio progettazione, appalto, affidamento, produzione, acquisto/fornitura, costruzione, utilizzo, manutenzione, esercizio e dismissione di opere e loro parti).
Fornisce un modello operativo strutturato per raccogliere e archiviare i dati e le informazioni tecniche dei prodotti da costruzione, le cosiddette “schede prodotti”.

## Slide 78: Norma UNI/TS 11337-3:2015 Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse
Per un qualsiasi prodotto da costruzione è prevista:
la descrizione qualitativa (caratteristiche tipologiche, tecnologiche, prestazionali e commerciali) non definibile attraverso un criterio misurabile e codificabile;
la descrizione quantitativa (caratteristiche tipologiche, tecnologiche, prestazionali e commerciali) definibile attraverso un criterio di misurazione.

## Slide 79: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
CAMPO DI APPLICAZIONE
specificare gli obiettivi di ciascuna delle fasi di un processo (numerate da 0 a 7) introdotte nella UNI 11337-1.
definire una scala comune di livello di sviluppo informativo degli oggetti relativi ai modelli;
definire una scala comune di stati di lavorazione e di approvazione del contenuto informativo.

## Slide 80: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Definizioni
livello di sviluppo degli oggetti digitali (LOD): Livello di approfondimento e stabilità dei dati e delle informazioni degli oggetti digitali che compongono i modelli.
Note:
Per uniformità con la terminologia adottata in campo internazionale si utilizza l’acronimo «LOD» così come dedotto dalla lingua inglese «Level of Development».
ln analogia con il sistema di riferimento inglese e statunitense presente al momento di pubblicazione della norma il complessivo livello di sviluppo (LOD-development) è definito sulla base dei livelli di sviluppo degli attributi sia grafici che non grafici.

## Slide 81: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Definizioni
livello di sviluppo degli oggetti – attributi geometrici (LOG): Livello di approfondimento e stabilità degli attributi geometrici degli oggetti digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOI, riferita agli attributi geometrici.
livello di sviluppo degli oggetti – attributi informativi (LOI): Livello di approfondimento e stabilità degli attributi informativi degli oggetti digitali che compongono i modelli. Parte costituente dei LOD, assieme ai LOG, riferita agli attributi non geometrici.

## Slide 82: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Definizioni
stato di approvazione del contenuto informativo: Condizione di evoluzione formale del contenuto informativo di un modello o un elaborato secondo un flusso di natura processuale.
stato di lavorazione del contenuto informativo: Condizione di evoluzione operativa del contenuto informativo di un modello o un elaborato secondo un flusso di natura produttiva.

## Slide 83: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
LOD
Il livello di sviluppo di un oggetto digitale (LOD) è misurato dalla natura, quantità, qualità e stabilità dei dati e delle informazioni costituenti l’oggetto così come definite dal collegamento stabile e strutturato dei suoi attributi di natura geometrica e non geometrica (attributi tecnologici, economici, giuridici, etc.).
Tali dati e informazioni, attributi geometrici e non, sono espressi:
In forma grafica, per virtualizzazione tridimensionali (oggetto 3D), eventualmente accompagnata da specifiche rappresentazioni bidimensionali (disegno 2D)
In forma scritta e multimediale (ad esempio: attributi per la gestione dei tempi, costi, sostebibilità, gestione e manutenzione) anche attraverso l’uso di specifiche schede informative di prodotto e di processo (UNI/TS 11337-3)

## Slide 84: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Nel capitolato informativo (CI), nell’offerta e nel piano di gestione informativa, per ciascun oggetto e relativo LOD, sono specificati:
limiti e modalità di utilizzo di eventuali attributi geometrici non parametrici e/o non relazionali (disegni 2D);
limiti e modalità di utilizzo di eventuali attributi non geometrici non relazionali (elaborati documentali, immagini, ecc.);
la natura, la quantità e qualità delle informazioni non geometriche correlate alla virtualizzazione tridimensionale (oggetto 3D).

## Slide 85: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
I livelli di sviluppo degli oggetti digitali (LOD) sono identificati attraverso una scala alfabetica a partire dalla lettera A maiuscola:
LOD A oggetto simbolico;
LOD B oggetto generico;
LOD C oggetto definito;
LOD D oggetto dettagliato;
LOD E oggetto specifico;
LOD F oggetto eseguito;
LOD G oggetto aggiornato

## Slide 86: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

## Slide 87: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Notes: Parlare dell’attendibilità del DATO e parlare dei Produttori

## Slide 88: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

## Slide 89: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

## Slide 90: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
Notes: F e G non sono significativi

## Slide 91: Norma UNI 11337-4:2017 Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti

## Slide 92: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati
CAMPO DI APPLICAZIONE
Definisce i ruoli, i requisiti ed i flussi necessari alla produzione, gestione e trasmissione delle informazioni e la loro connessione e interazione nei processi di costruzione digitalizzati.
La norma è applicabile a:
un edificio od una infrastruttura
qualsiasi tipologia e stadio di processo: di programmazione, produzione od esercizio.
nuova costruzione
conservazione

## Slide 93: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati
Termini e definizioni
affidatario: Qualsiasi soggetto fisico o giuridico contraente di un lavoro, servizio o fornitura commissionatagli in qualsiasi forma di contratto da un committente.
sub-affidatario: Qualsiasi soggetto fisico o giuridico affidatario di secondo (o successivo) livello di un lavoro, un servizio od una fornitura.
committente: Qualsiasi soggetto fisico o giuridico che commissioni, in qualsiasi forma di contratto, un lavoro, un servizio od una fornitura.
Nota: è definito committente sia il soggetto che dà origine al processo di costruzione di un’opera, cioè il committente dell’opera; sia un progettista nei confronti di un altro progettista suo fornitore (ad esempio architetto committente di un servizio di ingegneria strutturale)

## Slide 94: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati
Termini e definizioni
capitolato informativo (CI): Esplicitazione delle esigenze e dei requisiti informativi richiesti dal committente agli affidatari.
offerta per la gestione informativa (oGI): Esplicitazione e specificazione della gestione informativa offerta dall’affidatario in risposta alle esigenze ed i requisiti richiesti dal committente.
piano per la gestione informativa (pGI): Pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall’affidatario in risposta alle esigenze ed al rispetto dei requisiti della committenza.
Notes: EIR , BEP pre contract BEP post contract nelle ISO 19650 l’EIR cambia e diventa Exchange Information Requirement

## Slide 95: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati
Termini e definizioni
analisi delle incoerenze: Analisi delle possibili incoerenze informative di oggetti, modelli ed elaborati rispetto a regole e regolamenti.
Nota: Corrispondente al termine anglosassone Model e Code Checking.
analisi delle interferenze geometriche: Analisi delle possibili interferenze geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati rispetto ad altri.
Nota: Corrispondente al termine anglosassone Clash Detection

## Slide 96: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati
La definizione dei requisiti per la produzione, gestione (verifica, validazione, archiviazione, etc.) e trasmissione di dati, informazioni e contenuti informativi, avviene mediante l’elaborazione di tre differenti documenti:
il capitolato informativo;
l’offerta per la gestione informativa;
Il piano per la gestione informativa;

## Slide 97: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati
Committente
(Stazione Appaltante)
CI
oGI
Valutazione oGI
Contratto
pGI

## Slide 98: Norma UNI 11337-5:2017 Flussi informativi nei processi digitalizzati

## Slide 99: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
CAMPO DI APPLICAZIONE
Fornisce un line guida per la stesura del capitolato informativo. Fornisce indicazioni procedurali e uno schema generale dei contenuti del capitolato informativo (CI)
Costituisce atto propedeutico alla redazione del piano per la gestione informativa.
Il CI è da considerarsi documento contrattuale di commessa tra un soggetto proponente, in seguito denominato committente, e un soggetto contraente, in seguito denominato affidatario.
Il presente documento può essere applicato a capitolati informativi destinati a qualsiasi tipologia di prodotto risultante di settore:
Edificio
Infrastruttura
Nuova costruzione o conservazione/riqualificazione
Ambiente o Patrimonio costruito

## Slide 100: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Struttura di un CI
premesse:
  identificazione del progetto;
  introduzione;
  acronimi e glossario;
riferimenti normativi;
sezione tecnica:
  caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software:
    infrastruttura hardware;
    infrastruttura software;
  infrastruttura del committente interessata e/o messa a disposizione;
  infrastruttura richiesta all’affidatario per l’intervento specifico;
  formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal committente

## Slide 101: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Struttura di un CI
sezione tecnica:
  fornitura e scambio dei dati
    formati da utilizzare;
    specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità;
  sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento;
  specifica per l’inserimento di oggetti;
  sistema di classificazione e denominazione degli oggetti;
  specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli e degli elaborati;
  competenze di gestione informativa dell’affidatario;

## Slide 102: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Struttura di un CI
sezione gestionale:
  Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati:
    obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo;
    usi del modello in relazione agli obiettivi definiti
    elaborato grafico digitale
    definizione degli elaborati informativi
  Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative
  Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi
    definizione della struttura informativa interna del committente
    definizione della struttura informativa dell’affidatario e della sua filiera
    identificazione dei soggetti professionali
  Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati messi a disposizione dalla committenza

## Slide 103: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Struttura di un CI
sezione gestionale:
  Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale:
    strutturazione dei modelli disciplinari
    programmazione temporale della modellazione e del processo informativo
    coordinamento modelli
    dimensione massima dei file di modellazione
    sicurezza in cantiere
  Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo:
    riferimenti normativi
    richieste aggiuntive in materia di sicurezza
  Proprietà del modello
  Modalità di condivisione dei dati, informazioni e contenuti informativi:
    caratteristiche delle infrastrutture di condivisione
    denominazione dei file

## Slide 104: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Struttura di un CI
sezione gestionale:
  Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari
  Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati:
    definizione delle procedure di validazione
    definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica
  Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative:
    interferenze di progetto
    incoerenze di progetto
    definizione delle modalità di risoluzione di interferenze ed incoerenze
  Modalità di gestione della programmazione (4D)
  Modalità di gestione informativa economica (5D)
  Modalità di gestione informativa (6D – uso, gestione, manutenzione e dismissione)
  Modalità di gestione delle esternalità (7D – sostenibilità sociale economica e ambientale)
  Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi

## Slide 105: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un buon esempio…
Capitolato informativo: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE
CICLOPEDONALE DELLA NAVETTA NEL COMUNE DI PARMA
PROGETTO ESECUTIVO

## Slide 106: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un esempio locale…
Capitolato informativo: REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
A NUORO IN LOCALITA’ SU PINU

## Slide 107: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un cattivo esempio…
BIM Execution Plan
Nuovo Centro Direzionale Eni

## Slide 108: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un cattivo esempio…
BIM Execution Plan
Nuovo Centro Direzionale Eni
  CRITICITA’
  Il documento viene costantemente aggiornato
  Livelli di sviluppo (LOD) poco chiari e non riferiti ad una specifica normativa
  Obiettivi ed usi dei modelli non chiari, richieste specifiche di modellazione non congruenti con gli obiettivi
  Nomenclatura modelli ed oggetti ridondante e inefficiente
  Problema dimensione file soprattutto con IFC

## Slide 109: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un cattivo esempio…
BIM Execution Plan
Nuovo Centro Direzionale Eni

## Slide 110: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un cattivo esempio…
BIM Execution Plan
Nuovo Centro Direzionale Eni

## Slide 111: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un cattivo esempio…
BIM Execution Plan
Nuovo Centro Direzionale Eni

## Slide 112: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
Un’alternativa efficace…
BIM REQUIREMENTS
HI-LUMI HL-LHC Project

## Slide 113: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo
  Struttura:
  Formato File
  Formato di scambio
  Coordinate
  Divisione modelli
  Obiettivi
  Livello di dettaglio (RIBA / NBS)
  Nomenclatura

## Slide 114: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo

## Slide 115: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo

## Slide 116: Norma UNI 11337-6:2017 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo

## Slide 117: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
Campo di applicazione
La norma definisce i requisiti relativi all’attività professionale del:
Gestore dei processi digitalizzati BIM Manager (Gestore delle informazioni)
Coordinatore dei flussi informativi di commessa BIM Coordinator (Coordinatore delle Informazioni)
Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa BIM Modeller o Specialist (Modellatore delle informazioni)
Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati BIM Information Manager (Gestore dell’ACDat)
Notes: Figura non ufficiale il Family Manager o Family Maker

## Slide 118: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Manager
è colui che è in cima alla piramide gerarchica e che dirige le diverse commesse in BIM dando direttive comuni e metodi operativi per lo svolgimento della progettazione integrata. Si occuperà di tutto quanto occorre a livello aziendale per svolgere al meglio il lavoro con la nuova metodologia e la supervisione o il coordinamento generale delle commesse in corso.

## Slide 119: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
COMPITI | CONOSCEZE | ABILITA’ | COMPETENZE
Coordinare e supervisionare le commesse | Conoscenza generale delal gestione dei Sistemi Informativi | Utilizzo consapevole, critico analitico di sistemi documentali complessi applicati al campo delle costruzioni nella logica dell’AcDat | Supervisione alla gestione di un ambiente di condivisone dei dati da parte dell’AcDat Manager
Redigere CI, oGI, pGI | Conoscenza di Cyber Security | Attuazione di pratiche informatiche di protezione dei dati | Definizione delle modalità di utilizzo e strutturazione delle regole di impostazione dei flussi informativi internamente all’AcDat
Designare il BIM Coordinator | Conoscenza ed impostazione e verifica di un modella informativo Federato | Capacità di contribuire a produrre e a verificare modelli informativi aggregati o federati | Essere in grado di supportare l’operato del BIM Coordinator
Promuovere un programma formativo | Conoscenza approfondita dei protocolli di scambio informativo | Definizione di modalità di interscambio informativo e di flussi di lavoro | Definizione delle regole di interoperabilità e di coordinamento dell’organizzazione o singolo progetto
Definire aspetti contrattuali | Conoscenza delle esigenze formative dell’organizzazione | Individuazione delle esigenze formative da aggiornare periodicamente | Redazione e aggiornamento periodico di un piano formativo per la digitalizzazione dell’organizzazione

## Slide 120: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Coordinator
è colui che segue la commessa a livello di direttive ed indicazioni. Si tratta di una figura dirigenziale e gestionale a livello di progetto.
Coordinerà quindi il lavoro dei modellatori e controllerà quanto realizzeranno. Se questi avranno dei dubbi si rivolgeranno al coordinatore, che avrà facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda quel progetto; nel caso non sappia indirizzare direttamente il lavoro si rivolgerà al Gestore (BIM Manager), un gradino sopra di lui.

## Slide 121: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
COMPITI | CONOSCEZE | ABILITA’ | COMPETENZE
Garantire il processo digitalizzato con riferimento alla specifica commessa | Conoscenza dei sistemi informativi relativi alla definizione dello stato attuale dei cespiti su cui intervenire | Capacità di contribuire a produrre e a verificare un modello informativo relativo allo stato attuale dei cespiti su cui intervenire | Supervisione della produzione di un modello informativo relativo allo statu attuale dei cespiti su cui intervenire
Supportare o redigere il CI | Conoscenza della tematica attinente alla cyber security | Attuazione e coordinamento di pratiche informatiche di protezione dei dati stabilite per ogni singola commessa | Verifica di modelli informativi aggregati o federati
Assegnare i requisiti informativi ai soggetti interessati | Conoscenza della modalità di impostazione e di verifica di un modello informativo aggregato o federato | Capacità di contribuire a produrre e a verificare modelli informativi aggregati o federati | Rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria sulla gestione informativa nell’ambito di ogni commessa
Supportare le attività del BIM Manager | Conoscenza della legislazione e normativa nazionale e comunitaria sulla gestione informativa | Supporto al BIM Manager nell’individuazione degli aspetti contrattuali relativi alla gestione informativa nell’ambito di ogni singola commessa | Redazione di CI, oGI e pGI
Gestire le interferenze e i conflitti | Conoscenza approfondita dei protocolli di scambio informatico | Utilizzo di piattaforme di collaborazione progettuale e gestione dei dati | Gestione di riunioni di coordinamento multidisciplinari

## Slide 122: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Modeller/Specialist
Agisce all'interno delle singole commesse e opera tramite determinate procedure digitalizzate attraverso la modellazione a oggetti. Rappresenta il soggetto in grado di introdurre nelle modalità operative della modellazione e della gestione informativa le conoscenze disciplinari; possiede la capacità operativa sulle funzionalità di specifici applicativi ed è in grado di tradurre e di trasferire in termini digitali le competenze specialistiche
Essendo una figura operativa a livello progettuale non avrà particolari responsabilità, in quanto deve svolgere quanto indicato dal coordinatore e, nel caso, chiedere a lui per eventuali problemi.

## Slide 123: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
COMPITI | CONOSCEZE | ABILITA’ | COMPETENZE
Modellare oggetti mediante specifici applicativi | Conoscenze delle modalità di impostazione e di verifica di un modello informativo disciplinare | Capacità di contribuire a produrre e a verificare un modello informativo dello stato attuale del cespite | Essere in grado di interagire all’interno del flusso di commessa e con il BIM coordinator
Analizzare i contenuti del CI e del pGI | Conoscenza generale della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria sulla gestione informativa | Analisi della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria sulla gestione informativa | Verifica di un modello informativo dello stato attuale del cespite
Tradurre le conoscenze disciplinari all’interno dei modelli | Conoscenza elementare dei requisiti inerenti all’hardware e al software | Capacità di analizzare un CI, oGI e pGI | Verifica di un modello informativo disciplinare
Verificare preliminare dei modelli | Conoscenza della produzione e della verifica di un modello informativo dello stato attuale del cespite | Attuazione di pratiche informatiche di protezione dei dati | Rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria sulla gestione informativa
Contribuire a validare la consistenza informativa degli oggetti dei modelli | Conoscenze della cyber security | Capacità di gestire i protocolli di scambio informativo | Analisi di un CI

## Slide 124: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Information Manager
avrà una funzione gestionale con competenze specifiche nella gestione e manutenzione dei dati, dei database e delle applicazioni documentali in genere. È necessaria esperienza nell'organizzazione di procedure e flussi informativi tra attori della catena di progetto e costruzione in campo edile, civile, infrastrutturale. Contribuisce attivamente alla ricerca di soluzioni informatiche di rete o in cloud. Si fa carico della verifica di utilizzo dell'ACDat in accordo alle specifiche stabilite e concordate con il Gestore delle Informazioni (BIM Manager).

## Slide 125: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
COMPITI | CONOSCEZE | ABILITA’ | COMPETENZE
Gestire l’AcDat | Conoscenza generale della gestione dei sistemi informativi | Utilizzo di una o più piattaforme di gestione di un ambiente di condivisione dei dati | Gestione consapevole, critico, analitica di sistemi documentali complessi applicati al campo delle costruzioni nella logica del concetto di ambiente di condivisione dei dati
Relazionare i contenuti dei modelli informativi con altri dati di commessa | Conoscenza generale delle reti informatiche e delle infrastrutture cloud | Utilizzo delle tecnologie di rete e in cloud in relazione alle prestazioni attese o raggiungibili | Essere in grado di scegliere soluzioni informatiche di rete o in cloud in funzione delle esigenze di commessa o dell’organizzazione
Controllare il processo interoperabile delle informazioni | Conoscenza approfondita dei protocolli di scambio informatico | Interpretazione e smistamento dei contenuti informativi provenienti da molteplici fonti al fine di preservarne l’unicità e la sicurezza e tracciabilità | Controllo della corretta applicazione del flusso di gestione delle informazioni da e verso l’AcDat
Garantire correttezza e tempestività dei flussi informativi all’interno dell’AcDat | Conoscenza generale della tematica attinente alla cyber security | Attuazione di pratiche informatiche di protezione dei dati | Essere in grado di personalizzare la piattaforma in conformità ai requisiti di commessa o dell’organizzazione
Utilizzare tecniche di data analytics | Conoscenza generale dei principi giuridici relativi alla tutela delle proprietà intellettuale delle entità contenute nei modelli informativi e nelle singole entità | Gestione delle modalità di tutela delle proprietà intellettuali nell’ambito degli strumenti informatici utilizzati | Essere in grado di applicare tecniche di data analytics per favorire la gestione dei dati contenuti nell’AcDat

## Slide 126: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Specialist
BIM Coordinator
BIM Manager

## Slide 127: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Manag
BIM Coord.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Spec.
ARC
BIM Manag
BIM Coord.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Spec.
STR
BIM Manag
BIM Coord.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Spec.
MEP

## Slide 128: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
BIM Coord.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Manag
BIM Coord.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Coord.
BIM Spec.
BIM Spec.
BIM Spec.
RTP
BIM Manag
COMMITTENTE

## Slide 129: Norma UNI 11337-7:2017 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
 | BIM Specialist | BIM Coordinator | BIM Manager
Coordinamento e Clash Detection |  |  | 
Modellazione generica |  |  | 
Manutenzione del modello federato |  |  | 
Aggiorna le linee guida |  |  | 
Analisi sul modello (strutturale, termica, etc) |  |  | 
Partecipa alla compilazione del pGI |  |  | 
Gestione del gruppo di lavoro |  |  | 
Illustra procedure e tecniche |  |  | 
Aggiorna gli standard |  |  | 
Manutenzione del modello MEP |  |  | 
da letteratura
attività possibili

## Slide 130: Implementazione del BIM
Definizione di IMPLEMENTAZINE
Significati
"Implementare" deriva dal verbo inglese to implement (traducibile con realizzare, attuare), da cui il sostantivo gergale implementation, che significa "attuazione". Il verbo, a sua volta, proviene dal sostantivo implement, che significa attrezzo, utensile. L'etimologia del termine inglese, peraltro, deriva a sua volta dal verbo latino implěo inteso nel senso di realizzare e non di colmare.
[…]
verbo: realizzare, mettere in opera, porre in essere, attuare, applicare;

## Slide 131: Implementazione del BIM
Definizione di IMPLEMENTAZINE

## Slide 132: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
ANALISI:
  Struttura Organizzativa
  Tipologia di commesse
  Strumenti software utilizzati
  Processi aziendali di progettazione

## Slide 133: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
FORMAZIONE
Individuazione BIM TEAM specialist
Formazione software specifico BIM authoring
Formazione software per il coordinamento
Normativa UNI 11337, etc..

## Slide 134: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
STANDARDIZZAZIONE
Procedure (Manuale operativo)
Template
Librerie BIM
Codifica e Nomenclatura

## Slide 135: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
STANDARDIZZAZIONE
Procedure (Manuale operativo)
    Gestione Cartelle
    Impostazioni Generali Software
    Gestione dei file modello e federati
    Workflow con altri software
    Best Practices

## Slide 136: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
STANDARDIZZAZIONE
Procedure (Manuale operativo)
  Best Practices: esempio
Notes: Muri divisi per livello
Solai diversi modellati separatamente

## Slide 137: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
STANDARDIZZAZIONE
Template
  Stili annotazioni personalizzate
  Modelli di vista:
        Fase Progettuale
        Export altri software
        Export IFC
  Materiali
  Schemi colori

## Slide 138: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
STANDARDIZZAZIONE
Libreria BIM
  Show Room

## Slide 139: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
STANDARDIZZAZIONE
Codifica e Nomenclatura

## Slide 140: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
  STRUTTURA INFORMATICA
  Creazione server o verifica dell’esistente
  Creazione di un Database Gestionale Interno
  Collegamento bidirezionale DB Gestionale con Modelli e Librerie

## Slide 141: Implementazione del BIM
Piano di Implementazione
GESTIONE PROGETTO
  Flusso di lavoro
  Flusso dei dati di progetto
  Collaborazione tra discipline e figure

## Slide 142: Numeri del BIM

## Slide 143: Numeri del BIM
Bandi BIM 2017 – 2018 per area geografica:
Bandi BIM 2017 – 2018 per tipologia committente:

## Slide 144: Numeri del BIM

## Slide 145: Impegnarsi per implementare il BIM

## Slide 146: Implementazione del BIM
Grazie per l’attenzione
Ing. Antonio Piccinini
antonio.piccinini@hotmail.it